Paměti a jejich rozdělení

• paměti – obecná charakteristika, rozdělení, technické parametry pamětí
• vnitřní paměti – rozdělení, typy, paměťové moduly, druhy pamětí RAM
• vnější paměti – obecná charakteristika, parametry
• nosiče dat – rozdělení, charakteristika, způsoby zápisu dat

Paměti
Slouží k uchování informací (vstupních údajů, programů, mezivýsledků, konečných
výsledků), ukládají se ve dvojkové soustavě.
Rozdělují se na:
a) vnitřní (primární) – s nimi procesor bezprostředně spolupracuje
b) vnější (sekundární) – procesor na ně odkládá data a programy, které momentálně
nepotřebuje

Základní technické parametry pamětí:
1) kapacita – určuje množství informací, které lze do paměti zapsat (uložit), udává se
v bytech a jejich násobcích (průměrně zaplněná stránka textem formátu A4 je
přibližně 2,5 KB)
2) vybavovací doba – rychlost přístupu k uloženým datům – doba od okamžiku
žádosti o informace z paměti do okamžiku, než je žádaná informace k dispozici
3) přenosová rychlost – udává množství informací, jež lze z paměti přečíst (zapsat) za
jednotku času, souvisí se šířkou sběrnice, která definuje, kolik bitů lze přečíst
(zapsat) najednou
4) schopnost uchování informace (energetická závislost):
a) trvale – bez závislosti na napájecím napětí – po dlouhou dobu (řádově roky)
b) v závislosti na napájecím napětí – obsah paměti se po vypnutí napájení vymaže
(data se ztrácejí)

Vnitřní paměti

operační paměť – kapacita (stovky MB až jednotky GB), vybavovací doba (5 až 60 ns)
paměť cache – kapacita (desítky KB až jednotky MB), vybavovací doba (0,3 až 15 ns)
zápisníková paměť – je tvořena skupinou registrů, které jsou přímo součástí procesoru,
kapacita desítky až stovky bytů, žádné časové prodlevy
První dvě jsou závislé na napájecím napětí, zápisníková paměť ne.

Existují dva základní typy vnitřních pamětí – ROM a RAM (RWM):

ROM (Read Only Memory) – data se dají pouze číst, naprogramuje ji přímo výrobce, je
nezávislá na napájecím napětí, jejím úkolem je pamatovat si data v době, kdy je počítač
vypnutý, používá se pro uložení základních instrukcí, které řídí činnost počítače po startu.
Potřebuje mít v pořádku baterku na základní desce, jinak dojde ke ztrátě informací o nastavení
BIOSu, a počítač po zapnutí najede do defaultního nastavení.

PROM (Programmable ROM) – je programovatelná paměť, naprogramuje ji sám uživatel,
data se dají pouze číst, nedají se znovu přepsat
EPROM (Eraseable PROM) – data se dají číst i zapisovat opakovaně, data se vymažou
působením ultrafialových paprsků
EEPROM (Eletrically EPROM) – data se mažou působením elektrických impulsů
FLASH-PROM – je rychlejší než předchozí typy, maže se elektrickými impulsy

RAM (Random Access Memory) - RWM (Read Write Memory) - data se dají číst i
opakovaně zapisovat, je energeticky závislá, má být tak velká, aby se mohly využívat všechny
nainstalované programy, dá se rozšiřovat, její velikost se objevuje při startu počítače na
obrazovce (dnešní standard je 1024 MB)

Technologicky se RAM vyrábějí ve dvou provedeních:
a) statické RAM (SRAM) – zapsaná informace zůstává do té doby, než odpojíme napájecí
napětí, nebo než do stejné paměťové buňky zapíšeme informaci jinou, výhodou je rychlost
paměti (7 až 15 ns), používá se u paměti cache

Zvláštním druhem paměti SRAM je paměť CMOS (Complementary Metal Oxide
Silicon), vyznačuje se malou energetickou spotřebou a používá se pro zápis parametrů
BIOSu programem Setup (jsou v ní uloženy informace o konfiguraci počítače).
Po vypnutí počítače je CMOS napájena z baterie na základní desce. Používá se také pro hodiny
reálného času (díky němu a baterii si počítač stále pamatuje datum a čas).

b) dynamické RAM (DRAM) – zapsaná informace zůstává uchována jen po určitou dobu
(milisekundy), pokud nemá dojít ke ztrátě informace, musí se provést tzv. občerstvování
(refresh), výhodou je nižší energetická spotřeba, větší kapacita, nižší cena, používají se u
operačních (základních) pamětí

Paměťové moduly

Původně byly paměťové moduly (obvody) přímo připájeny k základní desce, později se na
nich nacházely patice, do nichž se zasunují paměťové moduly.

DIP (Dual In-line Package) – osmdesátá léta, mají dvě řady vývodů na spodní straně
SIP (Single In-line Package) – konec 80-tých let, mají kolíkové vývody v jedné řadě vývodů
SIMM (Single In-line Memory Module) – modul s jednou řadou vývodů, začátek 90-tých let,
mají 30 nebo 72 vývodů (pinů) v roce 1992, musely být do základní desky vkládány ve
dvojicích (páru)
DIMM (Dual In-line Memory Module) – modul se dvěma řadami vývodů (má čipy po obou
stranách), mají 168, 184 nebo 240 vývodů (pinů), není nutné je instalovat v párech
SO-DIMM (Small Outline DIMM) – od klasických DIMM modulů se liší převážně
zkrácenou délkou, používají se hlavně u notebooků a jiných zařízení vyžadující úsporu místa,
mají 72, 144 nebo 200 vývodů (pinů)
RIMM (Rambus In-line Memory Module) – patent od firmy Rambus, mají 184 vývodů
(pinů), osazují se v párech, dnes nevyrábějí, protože jejich cena byla vysoká

Druhy pamětí RAM

SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) – jsou synchronizovány s hodinovým signálem
procesoru, proto dosahují vyšší přenosové rychlosti, frekvence je 66, 100, 133 a 166 MHz,
mají 168 vývodů, používané napětí 3,3 V, používala se pro Pentium II, III a začínající 4

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) – přenášejí data na obou hranách (náběžná a
sestupná) hodinového signálu, během jednoho taktu provede dvě operace, nabízí tedy
dvojnásobnou datovou propustnost, frekvence je 200 až 400 MHz, mají 184 vývodů, napětí
2,5 V, použití pro Pentium 4, jejich dnešní nevýhodou je nízká frekvence a vyšší napájecí
napětí, se kterým je spojená vyšší spotřeba

DR DRAM (Direct Rambus DRAM) – také pracuje na dvojnásobné frekvenci hodinového
signálu, ale používá zcela odlišný způsob přenosu dat než klasické paměti (používá se
sběrnice šířky 16 bitů), frekvence 700 až 1066 MHz, používají se pro paměťové moduly
RIMM, nevýhodou je vysoká cena, která je ovlivněna také složitější základní deskou a
smlouvou mezi firmou Intel a Rambus, dnes se nevyrábějí

DDR2 (DDR II) – pracuje na čtyřnásobné frekvenci hodinového signálu, je nástupcem DDR,
dosahují frekvence 400 MHz až 1 GHz, mají 240 vývodů, napětí 1,8 V, zpočátku byly obvody
DDR2 osazovány pouze do grafických karet

DDR3 (DDR III)– nejnovější typ, jsou dražší než DDR2, jejich výkon kromě u CPU Intel
Core i7 není využitelný, proto nejsou příliš rozšířené, některé základní desky na ně nemají
sloty, frekvence 800 až 1600 MHz, mají 240 vývodů, napětí 1,5 V, zpočátku byly obvody
DDR3 osazovány pouze do grafických karet – dnes je vystřídaly DDR4

Dnes jsou všechny moduly vybaveny tzv. SPD (Serial Presence Detect) modulem. Jde o
paměť (čip) EPROM s kapacitou 128 B, která obsahuje informace o modulu (typu paměti,
kapacitě, mechanismu adresování, délce slova, napětí, časování, buferech, výrobci apod.).

Výrobci operačních pamětí:
Corsair, Patriot, G.Skill, A-Data, Geil, Kingston, Kingmax, Samsung, Zeppelin, Transcend

Rozšíření operační paměti

Operační systémy a aplikační software požadují stále více a více paměti. Pro Windows 98
bylo minimem 64 MB paměti, pro Windows XP 256 MB a pro Windows VISTA 512 MB.
Obecně platí čím větší paměť tím lépe. Každý jednou dojde k poznání, že má málo operační
paměti.

Dnes se používají paměťové moduly typu DIMM.

Instalace DIMMu – musíme zjistit:
- jaký typ modulů používáme – paměť se „představí“ při startu PC na obrazovce, kdy nám
BIOS sdělí její velikost a typ, někdy také počet volných banků (patice pro paměť)
- kapacitu také zjistíme klepnutím pravým tlačítkem myší na ikonku Tento počítač a
z místní nabídky vybereme vlastnosti

Při nákupu DIMMu je třeba zvážit jeho rychlost, je zbytečné kupovat rychlejší DIMM než ten
používaný, nemá cenu používat rychlejší DIMM, než podporuje základní deska. Někdy
dochází k problému při spolupráci několika modulů, proto je vhodné kupit stejné typy
modulů.

Vnější paměti

Slouží k uložení dat a programů na delší dobu (roky), také se označují jako nosiče dat
(paměťová média). Pokud má být program proveden či využita uložená data, musí dojít
k jejich načtení do operační paměti.
Záznam na nosiče dat se provádí ve dvojkové soustavě(0,1).

Parametry vnějších pamětí:
- velká kapacita – MB až TB (záleží na typu paměti)
- vybavovací doba – milisekundy, sekundy
- schopnost uchování informací – trvale - jsou energeticky nezávislé
Rozdělení nosičů dat:
1) děrné (děrná páska, děrný štítek) – záznam se provádí pomocí otvorů v papíru, dnes
se nepoužívají
2) fotografické (mikrofiš, mikrofilm) - záznam je proveden na fotografickém principu
3) magnetické (magnetické páska, kazeta, pevný disk, disketa) – záznam se provádí
změnou intenzity magnetického pole
4) optické (CD, DVD, BD) – záznam se provádí pomocí laserového paprsku